# УТВЕРЖДЕНА

Решением совета депутатов

муниципального образования

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПРОЕКТ

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Токсовского городского поселения Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

# Паспорт

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Токсовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды; - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения; - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов); - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии; - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов; - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий; - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент). |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с муниципальными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

# 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Мощность (производительность) головных источников | Состояние головных источников | Протяженность, км | Степень износа сетей, % | Описание существующих технических и технологических проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проект. | факт. (дефицит мощности) |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| существующие (строящиеся) понизительные подстанции 35-110 кВ, МВт | - | - | - | - | - | - |
| существующие (строящиеся) источники электроснабжения 6-10 кВ, кВА |  | ПС 35/10 кВ №601 | Электроснабжение г.п. 8-ми фидерам от ЦП |  |  | -недостаточное развитие электроснабжения; -неравномерное распределение мощностей; -высокий уровень морального и физического износа. |
| электрические сети 6-10 кВ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - |
| Система газоснабжения |
| существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час | - | - | - | - | - | - |
| существующие (строящиеся) ГРП, куб. м/час | Расход газа 27207,16 | Расход газа 6424,91 | ГРС «Кузьмолово» 0,3Мпа, Ду250 | - | - | -низкая степень газификации |
| Газопроводы высокого давления | - | - | - | - | - | - |
| Газопроводы среднего давления | - | - | - | 13,8 | 95 | - |
| Газопроводы низкого давления | - | - | - | - | - | - |
| Централизованные системы водоснабжения |
| существующие (строящиеся) источ-ники водоснабжения и водозабор-ные сооружения, куб. м/час | 3000 | 2400 | Оз. Кавголовское |  | 65 | -высокий уровень морального и физического износа |
| существующие сооружения очистки и подготовки воды, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные централизованные станции |  | 4/- |  |  | 65 |  |
| водопроводные сети систем водоснабжения |  |  |  | 21,5 | 80 |  |
| Централизованные системы водоотведения |
| существующие (строящиеся) канализационные очистные сооружения | 3000 | 1700 |  |  |  | -высокий уровень морального и физического износа |
| существующие (строящиеся) насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| канализационные коллекторы и сети |  |  |  | 12,2 | 85 |  |
| Централизованные системы теплоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| тепловые сети |  |  |  | 14,4 | 65 |  |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |
|  | - | - | - | - | - | - |

# 2. Перспективы развития поселения, городского округа

(план развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)

Токсовское городское поселение административно входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Согласно закону  Ленинградской области от 10 марта 2004 года  № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» в границы Токсовского городского поселения входят населенные пункты – Аудио, Кавголово, Новое Токсово, Рапполово, Токсово, военный городок 61 (Лехтуси).

Административный центр Токсовского городского поселения – городской посёлок Токсово. Токсовское городское поселение находится на пересечении автодорог регионального значения в относительной близости от г. Санкт-Петербург.

Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено на северо – западе Всеволожского муниципального района в 30 км от г. Всеволожска и в 15 км от Санкт-Петербурга.

Численность постоянно проживающего населения на 01.07.2017 года составляет 7496 чел. С учётом планируемых параметров естественного движения населения и прогноза  увеличения миграционной активности – прогнозируется увеличение численности населения поселения. Численность постоянного зарегистрированного населения к 2020 году составит 9,3 тыс.человек, к 2030 году – 12,0 тыс.чел.

Площадь территории поселения составляет 17945,7 га. Земли промышленности и иного специального назначения (в основном земли обороны и безопасности) занимают большую часть территории Токсовского городского поселения - 12062,4 га. (67,2 % территории городского поселения). Земли лесного фонда занимают 1426,8 га, земли водного фонда составляют 723,2 га.

Оптимальный сценарий развития территории требует проведения сдерживающей градостроительной политики относительно объёмов жилищно-гражданского и производственного строительства в пользу рекреационного и природоохранного направления.

Основной потенциал развития Токсовского городского поселения   заключается в его богатых природных рекреационных ресурсах в сочетании с выгодным расположением в зоне Санкт-Петербургской агломерации. При этом основные направления территориального планирования муниципального образования включают следующие направления:

  - природоохранное – сохранение ландшафта, выделение особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон,

  - туристско-рекреационное – выделение туристско-рекреационных зон для массового отдыха, в том числе для ориентированного на занятия физической культурой и спортом (беговые лыжи, спортивное ориентирование, конные прогулки, гребля и прочее) и профессионального спорта (реализация проектов по созданию современных комплексов для проведения спортивных соревнований по зимним видам спорта),

  - жилищное строительство – развитие жилых зон для постоянного и сезонного проживания с учетом природного ландшафта, сохранением его форм, биоразнообразия и видовой привлекательности.

Климат атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура января −8… −14 °C, июля +16…+18 °C. Количество осадков за год 600—700 мм. Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью. В зимний период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный покров появляется во второй половине ноября — первой половине декабря. Сходит снег во второй половине апреля.

Перспективы развития Токсовского городского поселения определены генеральным планом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.04.2014 № 49 «Об утверждении генерального плана МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Генеральный план разработан на период до 2030 года с выделением первой очереди - 2020 год.

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице 1.

# Основные технико-экономические показатели

генерального плана муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

# Таблица 1

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, всего | тыс. чел. | 41,1 | 43,0 | 44,8 |
|  | в т.ч. постоянно проживающего населения | тыс. чел. | 8,3 | 8,5 | 9,0 |
|  | сезонного населения | тыс. чел. | 32,8 | 34,5 | 35,8 |
|  | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 604,5 | 732,1 | 733,8 |
|  | в т.ч. многоэтажной застройки | тыс. кв. м | 24,4 | 42,3 | 44,0 |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | школы | ед./ мест | 2/762 | 2/962 | 2/962 |
|  | ДДУ | ед./ мест | 2/356 | 3/510 | 3/580 |
|  | объекты здравоохранения | ед./ мест, посещений | 1/252/660 | 1/173/660 | 1/273/660 |
|  | объекты физической культуры и массового спорта | ед./ мест | 5/1500 | 7/2400 | 9/2700 |
|  | объекты культуры | ед./ мест | 1/45 | 2/630 | 2/800 |
|  | Площадь производственных и коммунально-складских зон | га | 213,6 | 238,6 | 258,1 |
|  | Площадь общественно-деловых зон | га | 34,1 | 57,6 | 59,2 |
|  | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 1426,8 | 1442,6 | 1442,6 |
|  | Электрическая нагрузка | МВт | 0,3 | 0,5 | 1,3 |
|  | Расход природного газа | куб. м/год | 6424,91 | - | 25239,91 |
|  | Расход воды | куб. м/сутки | 2400 | 2400 | 3000 |
|  | Расход сточных вод | куб. м/сутки | 1700 | 1700 | 3000 |
|  | Тепловые нагрузки | Гкал/час | 12,74 | 15,04 | 18,0 |
|  | Объем ТБО | тыс. т/год | 6,0 | 6,5 | 8,0 |

# 3. Целевые показатели и мероприятия

по развитию систем коммунальной инфраструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО «Токсовское городское поселение», и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- теплоснабжение;

- водоснабжение и водоотведение;

- электроснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Всем гражданам, обращающимся по мере надобности в администрацию Токсовского городского поселения, выдаются акты жилищно-бытовых условий, характеристики, справки формы 9, оказывается консультативная помощь.

Анализируя современную планировочную организацию МО «Токсовское городское поселение», можно сделать следующие выводы:

- требуется обновление объектов социально-бытового обслуживания населения, как по составу, так и по техническому состоянию;

- необходимо повышение качества технического состояния жилья (ликвидация ветхого и аварийного, постепенная замена его на новое капитальное), благоустройства жилфонда;

- требуется улучшение транспортных связей;

- необходимы мероприятия по инженерной подготовке территории (вертикальная планировка);

- одна из главных градостроительных задач – формирование общественного центра, определяющего имидж современного городского поселения и резервирование новых территорий для размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства.

В целом, в связи с несовершенством статистического наблюдения, отсутствием данных по некоторым позициям, невозможно составить достоверный и объективный социально-экономический анализ жизнедеятельности городского поселения. Состояние инфраструктуры жизнеобеспечения городского поселения, уровень инженерного обустройства социальных объектов (жилого сектора, объектов культуры, школы) находится на низком уровне. Преобладающий тип жилой застройки для населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Токсовское городское поселение" - индивидуальные жилые дома, среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка. В жилых домах преобладает печное отопление. В связи с этим, уровень и условия жизни населения значительно отличаются не только от уровня жизни городов и поселков ЛО, но и от уровня жизни населения городского поселения.

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Для улучшения качества жизни населения в МО необходимо предусмотреть создание системы водоснабжения, системы водоотведения и системы обращения твердых бытовых отходов там, где данные системы отсутствуют.

3.1. Система электроснабжения

Мероприятия по развитию объектов системы электроснабжения местного значения Токсовского городского поселения

| № п/п | Мероприятие | Населенный пункт | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенного и морально устаревшего оборудования элементов распределительного электросетевого хозяйства Токсовского городского поселения | г.п. Токсово д. Рапполово д. Кавголово п. Новое Токсово | 2030 |
| 2 | Строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных ТП 10кВ для обеспечения электроэнергией перспективных площадок малоэтажного жилого строительства | г.п. Токсово д. Рапполово п. Новое Токсово |  |
| 3 | Проведение модернизации уличного освещения | г.п. Токсово д. Рапполово д. Кавголово п. Новое Токсово |  |
| 4 | Внедрение экономически обоснованных энергосберегающих технологий, материалов в жилищно-коммунальном комплексе и на объектах промышленности | г.п. Токсово д. Рапполово д. Кавголово п. Новое Токсово | 2030 |
| 5 | Провести энергетический аудит на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса для определения объёмов энергосбережения и возможности внедрения энергосберегающих технологий в проектный период. | г.п. Токсово д. Рапполово д. Кавголово п. Новое Токсово |  |

Перспективный баланс потребления электрической энергии Токсовского городского поселения составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источников электроэнергии достаточно. При отсутствии резкого развития промышленных предприятий в городском поселении в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования, довести учет потребления электроэнергии до 100%. Воздействие системы электроснабжения МО на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. Установленная мощность позволяет обеспечивать электрические нагрузки потребителей. К основным проблемам электроснабжения поселения относятся: физическое и моральное старение части оборудования ЭСО, износ части участков внутрирайонных распределительных электрических сетей, находящихся в эксплуатации более 20-30 лет. Тарифы с каждым годом растут, в среднем на 10%. Тенденция роста себестоимости 1 кВт×ч выработки электроэнергии дизельными станциями в первую очередь обусловлена удорожанием закупочных цен на дизельное топливо, транспортных расходов по доставке топлива до отдаленных населенных пунктов, также ростом эксплуатационных затрат. Необходимо внедрение энергосберегающего оборудования и сокращение потерь. С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения в МО, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

3.2. Система газоснабжения

Мероприятия по развитию объектов системы газоснабжения местного значения Токсовского городского поселения

| № п/п | Мероприятие | Населенный пункт | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газопровода «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области | г.п. Токсово п. Новое Токсово | 2020 |
| 2 | Закольцевание ГРС «Кузьмолово» с ГРС «Пригородное» по газопроводу «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области» | п. Новое Токсово | 2022 |
| 3 | Строительство сети газоснабжения д.Рапполово от ГРС «Пригородное» и газопровода высокого давления II категории через д. Кавголово | д. Рапполово | 2030 |

В результате реализации мероприятий:

- должно быть построено 44 км газораспределительных газопроводов;

- должны быть созданы условия для более 7 500 чел., проживающим в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области, для возможности пользования природным газом;

- должен быть повышен уровень газоснабжения населения МО «Токсовского городского поселения» Всеволожского района Ленинградской области.

3.3. Система теплоснабжения

Мероприятия по развитию объектов системы теплоснабжения местного значения Токсовского городского поселения

| № п/п | Мероприятие | Населенный пункт | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение тепловой мощности котельной БМК 8,4 | г.п. Токсово | 2020 |
| 2 | Централизованное теплоснабжение предусматривает перевод работы котельных с мазута и каменного угля на природный газ | г.п. Токсово д. Рапполово | 2030 |
| 3 | В районах новой малоэтажной застройки: -предусмотреть теплоснабжение проектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе; -предусмотреть теплоснабжение общественной и промышленной застройки капитального характера от проектируемой модульной котельной (автономные котельные малой мощности). | г.п. Токсово д. Рапполово д. Кавголово п. Новое Токсово | 2030 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей – 14,14 км | г.п. Токсово д. Рапполово | 2030 |
| 5 | Перевод системы теплоснабжения на централизованное: - замена морально и физически устаревшего оборудования в тепловых пунктах и индивидуальных тепловых пунктах согласно программы капитального ремонта МКД; - диспетчеризация центральных тепловых пунктов, тепловых пунктов и индивидуальных тепловых пунктов, перевод котельных на работу без обслуживающего персонала. | г.п. Токсово д. Рапполово п. Новое Токсово | 2030 |

Транспорт тепла от источника осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Схема теплоснабжения от котельных тупиковая. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям принято качественным способом по температуре наружного воздуха в соответствии с утвержденными температурными графиками для каждой котельной при расчетной температуре наружного воздуха -26 °С. Шурфовка трубопроводов тепловых сетей применяется для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят, начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Приборы коммерческого учёта у потребителей имеются только в нескольких жилых зданиях, при этом некоторые работают в тестовом режиме. Потребители тепловой энергии, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Бесхозяйные сети по данным администрации отсутствуют.

На территории городского поселения преимущественно используется подземный способ прокладки теплосетей. Надземная прокладка имеет ограниченные объемы.

В качестве компенсирующих устройств на магистральных и распределительных тепловых сетях используются преимущественно «П» - образные компенсаторы и естественные повороты тепловых сетей. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Фактические графики работы источников тепловой энергии – 95/70 °С. Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, из года в год носит неравномерный характер. Это вызвано колебаниями температуры воздуха и продолжительностью отопительного периода.

На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей, и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения.

Потребители системы отопления подключены по зависимым безэлеваторным схемам.

Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического регулирования потребления тепловой энергии жилыми и административными зданиями. Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие клапаны и пр. Зоны, неохваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Эти зоны состоят из одно-двухэтажной индивидуальной жилой застройки и отапливаются от бытовых котлов различной модификации и печей. В связи с тем, что до 2030 г. ожидается планомерное подключение перспективных потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, следует ожидать также прироста потребления тепловой энергии. Рассматриваемые потребители имеют подключенные нагрузки около 12,74 Гкал/час. С учетом сноса аварийного жилья увеличение подключения нагрузки по сравнению с 2014 годом предполагается на 5,26 Гкал/час, что оценивается в 41,28 % прироста потребления тепловой энергии. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения и у потребителей не позволяет оценить фактическое значение выработки и отпуска тепловой энергии, эффективность работы котельного оборудования, значение фактических потерь тепловой энергии, потребление тепловой энергии потребителями. Установка приборов учета позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить эффективность работы котельных, тепловые характеристики ограждающих конструкций. Организация надежного и безопасного теплоснабжения Токсовского городского поселения – это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- диспетчеризация работы тепловых сетей.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики - надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования систем теплоснабжения. При разработке проектов перекладки тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

3.4. Система водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по развитию объектов системы водоснабжения и водоотведения местного значения Токсовского городского поселения

| № п/п | Мероприятие | Населенный пункт | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1 | Произвести реконструкцию водозабора: - замена труб и задвижек обвязки распределительных колодцев; - капитальный ремонт РЧВ; - ремонт быстрых фильтров; - капитальный ремонт насосного оборудования; - капитальный ремонт силового оборудования. | г.п. Токсово | 2020 |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни с заменой бака и технологического оборудования. | г.п. Токсово | 2020 |
| 3 | Введение повсеместного приборного учета расхода воды. | г.п. Токсово | 2030 |
| 4 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены – 24 км | г.п. Токсово | 2030 |
| 5 | Строительство сетей для районов новой малоэтажной жилой застройки | г.п. Токсово д. Рапполово п. Новое Токсово | 2030 |
| 6 | Разработать проект и осуществить мероприятия, направленные на организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, попадающего в санитарно-защитную зону от железной дороги, в том числе с установкой бонового ограждения акватории водозабора. | г.п. Токсово | 2030 |
|  | Водоотведение |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции | г.п. Токсово д. Рапполово | 2020 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений | г.п. Токсово д. Рапполово | 2020 |
| 3 | Строительство трех канализационных напорных станций | г.п. Токсово | 2030 |
| 4 | Замена канализационных трубопроводов 12,2 км | г.п. Токсово д. Рапполово | 2030 |
| 5 | Прокладка новых трубопроводов и подключение их к существующим сетям канализации – 2 км | г.п. Токсово д. Рапполово | 2030 |
| 6 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий. | г.п. Токсово д. Рапполово | 2030 |

Основным потребителем холодной воды в Токсовском городском поселении является население. Его доля составляет 51,77%. Очистные сооружения для приготовления воды питьевого качества находятся в эксплуатации с 1974 года, протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах п. Токсово и д. Рапполово – 24 км. Износ трубопроводов составляет 80%. Тип водозабора – озерный хозяйственно-питьевой. Исходная вода из озера через водоприемный колодец подается насосами первого подъема на напорные скорые фильтры, расположенные в здании. Система работает по напорной прямоточной схеме. Для очистки воды из озера на станции смонтировано восемь фильтров, установленных в специальном здании. Пройдя фильтры, очищенная вода под остаточным напором поступает в резервуар чистой воды, входящий в состав водопроводного узла 2-го подъема.

Из резервуаров вода подается в нижнюю  верхнюю зону водоснабжения поселка. В нижнюю зону водоснабжения вода из резервуаров поступает самотеком под остаточным гидростатическим давлением. В верхнюю зону вода подается насосами 2-го подъема через водонапорную башню. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, но с учетом коэффициента суточной неравномерности. Подземные воды четвертичных отложений характеризуются слабой водообильностью и не имеют практического значения для водоснабжения.

Водоподготовка и водоочистка осуществляется только по обезжелезиванию воды, а биологическая и бактериологическая отсутствуют. Потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения:

- потребители, проживающие на территории городского поселения, будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов городского поселения на период 2014 – 2030 годы.

3.5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Полигон «Вуола-Эко» для вывоза твердых бытовых отходов из Токсовского городского поселения расположен рядом с д. Вуола Всеволожского района Ленинградской области. Для усовершенствования системы сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов в Токсовском городском поселении проектом предлагаются следующие меры:

- разработка схемы санитарной очистки территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых бытовых отходов;

- обновление парка мусоровозов и мусороуборочной техники, приобретение сменных контейнеров различной емкости для установки их в различных функциональных зонах поселения;

- выполнение со стороны предприятий проектных нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Реализация программных мероприятий по системе захоронения (утилизации) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории МО «Токсовское городское поселение». В настоящее время объективным сдерживающим фактором в развитии системы сбора, переработки отходов производства и потребления является отсутствие нормативной базы, адекватной к современным требованиям к состоянию экологической среды, транспортировки отходов, их хранение, переработки, сбыта переработанного сырья, захоронения и сжигания отходов.

Очистка территории от бытовых отходов должна осуществляться по планово-регулярной системе, при которой отходы удаляют из жилых районов по строго утвержденным графикам.

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с вводом в эксплуатацию новых оборудованных площадок для сбора отходов с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

Наиболее экономически целесообразным и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- сжигание;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением отходов на полигоне.

3.6. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации

на территории поселения, городского округа

1. Общепланировочные и организационные мероприятия:

- обеспечение необходимых разрывов между жилыми зонами и источниками вредности путем организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий и организаций;

- в целях предотвращения загрязнения окружающей среды и ликвидации источников высокого класса вредности СЗЗ, в которую попадает жилая и общественная застройка, необходимо обеспечить сокращение размеров СЗЗ с обеспечением соблюдения нормативных показателей загрязнения окружающей среды на границах СЗЗ предприятий, находящихся вблизи жилой застройки;

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории населенных пунктов для обеспечения рационального природопользования.

2. Технические мероприятия:

- применение на источниках теплоснабжения экологически чистого вида топлива (газ, биотопливо);

- ликвидация несанкционированных мест складирования отходов;

- внедрение современного очистного оборудования на предприятиях и коммунальных объектах;

- использование природоохранных технологий;

- контроль состояния природной среды (воздуха, воды, почвы).

- Охрана атмосферного воздуха:

- для снижения количества выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

  - перевод источников теплоснабжения (котельные) на экологически более безопасное топливо (с мазута и каменного угля на газ);

  - при размещении новых предприятий предпочтение отдавать предприятиям с безотходными и малоотходными ресурсосберегающими технологиями;

  - организация СЗЗ вокруг предприятий и увеличение площади озеленения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

  - регулярная очистка улиц;

  - улучшение качества дорожного покрытия;

  - организация ежегодного экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

- в целях снижения выбросов от автотранспорта проектом предлагается:

  - рациональная организация дорожного движения;

  - контроль технического состояния автотранспорта;

  - обеспечение наличия в продаже только качественного топлива;

  - обеспечение своевременного ремонта дорожного покрытия;

  - организация новых автостоянок только в промзонах.

4. Охрана поверхностных вод - в целях предотвращения или сокращения поступления загрязняющих веществ в водные объекты проектом предлагается:

- полное централизованное канализование многоквартирных домов г.п. Токсово;

- строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой и доочисткой сточных вод;

- строительство на предприятиях собственных очистных сооружений, обеспечивающих степень очистки, необходимую для приема центральными очистными сооружениями;

- разработка нормативно допустимых сбросов предприятиями и организациями;

- организация и очистка поверхностного стока;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, соблюдение их охранного режима;

- вынос из прибрежных защитных полос и водоохранных зон промышленных предприятий, гаражей и хозяйственных построек;

- организация в прибрежной зоне озер парковой территории;

- благоустройство и озеленение территории населенных пунктов и зон рекреации;

- соблюдение охранного режима территорий в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

5. Организация системы обращения с отходами: для усовершенствования системы сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов в Токсовском городском поселении проектом предлагаются следующие меры:

- разработка схемы санитарной очистки территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

-организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки              специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых бытовых отходов;

- обновление парка мусоровозов и мусороуборочной техники, а также приобретение сменных контейнеров различной емкости для установки их в различных функциональных зонах поселения;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- выполнение со стороны предприятий проектных нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- обеспечение полного канализования территории населенных пунктов и баз отдыха с очисткой сточных вод до нормативно чистых.

6. Рациональное использование и охрана природных ландшафтов - на территории населенных пунктов предлагается формирование системы озеленения общего пользования с созданием парковых зон, скверов и лесопарков.

7. Сохранение особо охраняемых природных территорий – уточнение границ ООПТ местного значения  «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви».

## 3.7. Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений общего пользования

Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений общего пользования

| № п/п | Мероприятие | Населенный пункт | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание зеленых насаждений общего пользования |  |
| 1 | 36,2 га | г.п. Токсово | 2030 |
| 2 | 40,2 га |  |  |

# Объемы финансирования для реализации мероприятий программы

|  | ВСЕГО, тыс.руб. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2030 |
| Газификация | 266 000,0 | 22 422,4 | 26 320,0 | 38 510,0 | 99 522,6 | 79 225,0 |
| Электроснабжение | 43 315,6 | 4 535,6 | 9 380,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 |
| Теплоснабжение | 10 896,6 | 1 896,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 5 000,0 |
| Водоснабжение и водоотведение | 91 089,0 | 1 914,5 | 13 974,5 | 22 400,0 | 24 800,0 | 28 000,0 |
| Утилизация ТКО | 27 003,0 | 4 903,0 | 5 000,0 | 5 300,0 | 5 700,0 | 6 100,0 |